ФОП - Зазулич С.І.

Державний сертифікат

Провадження господарської діяльності, пов’язаної 
із створенням об’єктів архітектури

№ 003307  від 14.06.2016 р.

Ужгородська  районна

держадміністрація                                                                Шифр  ДПТ 2019/05/У

ДЕТАЛЬНИЙ  ПЛАН  ТЕРИТОРІЇ

«Будівництво та обслуговування об’єкта альтернативної енергетики (сонячної електростанції) за межами населеного пункту, на території Червонівської сільради

Ужгородського  району Закарпатської області»

ГАП_____________________ С. Зазулич

м. Ужгород  2019 р.

Даний проект виконаний згідно вихідних даних на проектування, вимог державних стандартів, норм і правил

Головний архітектор проекту ____________Зазулич С.І.

«___»___________2019 р.

## Автор  проекту

Архітектор 						                     Зазулич С.І.

СКЛАД ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

ДОКУМЕНТИ

Вихідні дані на проектування

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ.

- Схема розташування території у планувальній структурі Ужгородського району, М 1:50 000;

- План існуючого використання території суміщений з опорним планом  та схемою планувальних обмежень, М 1:2000;

- Проектний план, суміщений із планом червоних ліній та схемою організації руху транспорту і пішоходів, М 1:2000;

- Схема інженерної підготовки території та вертикального планування,                 М 1:2000;

- Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору,                М 1:2000

- Креслення поперечних профілів вулиць, М 1:50

Вихідні дані на проектування

З М І С Т

- Розпорядження голови Ужгородської районної держадміністрації від 09.04.2019р. № 110;

- Викопіювання з Проекту районної планіровки Ужгородського району Закарпатської області   М 1:50 000;

- Викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру;

- Топографо-геодезичні матеріали М 1:2000, виконані ТОВ «Моя Земля»  в 2019 р. (в електронній версії).

Пояснювальна записка

З М І С Т

- Загальні дані.

- Містобудівна оцінка території.

- Основні принципи планування та забудови території.

- Інженерне забезпечення.

- Інженерна підготовка.

- Озеленення та благоустрій території.

- Протипожежна безпека.

- Організація руху транспорту.

- Оцінка стану навколишнього середовища

- Техніко-економічні показники.

- Етапи реалізації детального плану.

Коротка пояснювальна записка

- Загальні дані

Даний проект детального плану території «Будівництво та обслуговування об’єкта альтернативної енергетики (сонячної електростанції) за межами населеного пункту, на території Червонівської сільради Ужгородського  району Закарпатської області» розроблений на підставі розпорядження голови Ужгородської районної держадміністрації від 09 04.2019 року  № 110 та завдання на проектування.

Геодезичною основою для розробки проекту взято топографо-геодезичне знімання масштабу 1:2000, яке виконане ТОВ «Моя Земля» в електронній версії у 2019 році.

Мета розробки детального плану – уточнення планувальної структури і функціонального призначення території орієнтовною площею – 31,68 га, за межами с.Червоне для розміщення, будівництва та експлуатації будівель і споруд об’єкта альтернативної енергетики (сонячної електростанції), а також встановлення червоних ліній, визначення параметрів забудови, всіх планувальних обмежень, містобудівних умов і обмежень.

Проект детального плану території розроблено у відповідності до Законів України та вимог містобудівних, санітарно-гігієнічних, екологічних і водоохоронних норм:

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- Закон України «Про основи містобудування»;

- Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»

- Земельний кодекс України;

- Закон України «Про альтернативні джерела енергії»;

- ДБН Б.1.1-14:2012  «Склад та зміст детального плану території»;

- ДБН Б.2.2-12:2018  «ПЛАНУВАННЯ І ЗАБУДОВА ТЕРИТОРІЙ»;

- Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів.

- Містобудівна оцінка території

Проектована територія розташована з південно-східної сторони від  с.Червоне та з південно-східної сторони від с.Демичі, вздовж автодороги (індекс дороги М-25) Т-07-07 «Контрольно-пропускний пункт «Соломоново» - Велика Добронь - Яноші з під'їздом до контрольно-пропускного пункту «Косини».

З півночі земельна ділянка межує з автодорогою, із сходу -з каналом, з заходу - землями сільськогосподарського призначення (ділянки не сформовані),  з півдня  - каналом Чаронда-Латориця.

Проектування ведеться на території шести земельних ділянок з цільовим призначенням - 01.03 «Для ведення особистого селянського господарства».

Площа 1-ої земельної ділянки 1.8109 га, кадастровий номер: 2124887800:10:012:0142;

другої – 1,8109 га, кадастровий номер: 2124887800:10:012:0141;

третьої – 1,8109 га, кадастровий номер: 2124887800:10:012:0147;

четвертої – 1,8109 га, кадастровий номер: 2124887800:10:012:0144;

п’ятої – 1,8106 га, кадастровий номер: 2124887800:10:012:0143;

шостої – 1,8109 га, кадастровий номер: 2124887800:10:012:0149.	Земельні ділянки вільні від забудови. Рельєф рівнинний, з незначним ухилом у західно-східному напрямку, перепад висот коливається в межах 1.0 метра.

В межах детального плану встановлені такі планувальні обмеження:

- санітарно-захисна зона нафтопровід - 150 м;

- охоронна зона ПЛ -10 кВ – по 10м в обидва боки від крайнього проводу;

- охоронна зона кабелю зв’язку -1,0 м в обидва боки від мережі;

- прибережно-захисна смуга  каналу Чаронда-Латориця  - 25 м.

Об’єкти культурної спадщини, природно-заповідного фонду та екомережі (водні об’єкти, водно-болотні угіддя, водоохоронні зони, прибережні захисні смуги річки, берегові смуги водних шляхів, зони санітарної охорони, експлуатаційні ліси, сільськогосподарські угіддя екстенсивного використання) в межах проектованої ділянки відсутні.

Корисні копалини загальнодержавного значення на території планування відсутні.

Див. лист «План існуючого використання території суміщений з опорним планом та схемою планувальних обмежень».

Кліматичні та гідрогеологічні умови

- Проект розроблений для будівництва в ІІІ Б кліматичному районі з наступними кліматичними характеристиками:

- середня літня температура                     +17,1ºС, зимова   -2,7ºС.

- найнижча температура досягає               -28ºС,  найвища   +40ºС.

- розрахункова  зимова температура зовнішнього повітря    -18ºС.

- нормативне снігове навантаження                                      - 100 кг/м2

- швидкісний натиск вітру		                                         -  27 кгс/м2

- нормативна глибина промерзання ґрунту                            0,7 м.

- рельєф території спокійний

- сейсмічність		             	           - 7 балів.

До початку розробки наступних стадій проектування (в т.ч. РП) мають бути виконані інженерно-геологічні вишукування на предмет уточнення сейсмічності майданчика.

- Прийняті архітектурно-планувальні рішення

Запропоноване ДПТ архітектурно-планувальне рішення сформоване на підставі аналізу існуючої ситуації, з врахуванням особливостей території з точки зору санітарно-гігієнічних умов, інженерного забезпечення об’єктів будівництва та ін. Розміщення сонячної електростанції  не суперечить проектним рішенням генерального плану с.Червоне, Демичі та Проекту районної планіровки Ужгородського району, Схемі планування території Закарпатської області.

Також суттєвими факторами, що враховуються при виборі ділянки є:

-використання території вільної від забудови і що не використовується  в цілях сільського господарства;

-відкрита місцевість;

-наявність транспортної інфраструктури, що забезпечує можливість доставки крупного габаритного обладнання до місць його розміщення;

-мінімальний вплив об’єктів ДПТ на довкілля;

-наявність поблизу ділянки ДПТ підстанції енергосистеми та видачі електроенергії що генерується в енергосистему України з мінімальними витратами на мережеве будівництво.

На проектованій земельній ділянці знаходиться ПЛ-10 кВ, яку  планується замінити на  підземний кабель згідно ТУ. Роботи будуть виконані на наступній стадії проектування. Лінія  зв’язку залишається, охоронна зона по 1,0 м в кожний бік від кабелю.

В’їзд та виїзд на ділянку  шириною 6,0 м заплановані з існуючої автодороги М-25. В межах проектованої ділянки  запроектований внутрішній протипожежний  проїзд шириною 3,50 м.

Всі площадки, під’їзди та доріжки благоустроєні, типи покриття прийняті з дотриманням діючих норм, виходячи з експлуатаційної доцільності.

В межах проектованої ділянки  проектом передбачено розміщення:

-будівлі операторів СЕС з приміщеннями охорони та санітарно-побутовим приміщеннями;

-КТП  35/0,4 кВ;

-резервуару питної води з насосною станцією;

-локальної очисної споруди, типу «Біолідер» 1,5 куб.м;

-арт.сведловини технічної води;

-автостоянки для персоналу;

-контейнери для сміття;

-ВРУ -35 кВ (на перспективу);

Див. лист № 3 «Проектний план, суміщений з планом червоних ліній,  схемою організації руху транспорту і пішоходів».

Основними складовими сонячної електроенергії є фотомодулі, інвертори та трансформаторні підстанції.

Сонячна електростанція складається зі спеціальних сонячних модулів, систем їх кріплення, шафи збору електроенергії – суматор постійного струму, інверторів – перетворювачів постійного струму в змінний, трансформаторних підстанцій, а також системи збору даних.

Фотомодулі є високоефективними полікристалічними сонячними елементами з високим ступенем трансмісії і текстурованим склом. Габарити сонячного модулю: при нахилі в 30 градусів до горизонту 9,57x2,83 м, горизонтально - 9,57х3,58 м.

Фотомодуль складається з 24 з’єднаних разом сонячних елементів (батарей розмірами 585х805x35 мм), які захищені від пошкодження прикріпленими до них двома скляними або пластичними дисками.

Інвертори – перетворювачі постійного струму, який виробляється сонячними елементами в змінний струм. Таким чином, це сполучна ланка між сонячними модулями і розподільною магістральною електромережею.

Трансформаторна підстанція - забезпечує можливість віддачі виробленої електроенергії в мережу.

Система кріплення розроблена для встановлення сонячних модулів на поверхні землі з урахуванням:

- вимог мінімально займаної площі

- максимальної міцності структури

- простоти і мінімального строку для будівництва.

Дана система розроблена таким чином, щоб була можливість розміщення сонячних модулів різного розміру. Кут її нахилу 30 ÷ 35 градусів.

Розташування ряду модулів спроектовано таким чином, щоб уникнути затінення модулів.

Висота установки модулів передбачає захист від сильних снігопадів.

- Інженерне забезпечення території

Інженерне забезпечення об’єкта та вибір траси кабельної лінії виробленої енергії до існуючої ПЛ-35 кВ розроблятиметься на наступній стадії розробки проектної документації.

# Інженерна підготовка

# Проектом передбачається максимальне збереження існуючого рельєфу.  Детальним планом передбачаються наступні інженерні рішення:

-для вирішення вертикального планування території необхідний аргументований висновок по результатах інженерно-геологічних вишукувань;

-при виявленні складних гідромеліоративних умов необхідно розробити  спеціальні заходи (гідромеліоративні канали) для пониження рівня поверхневих стічних вод на стадії РП.

- Озеленення та благоустрій території

Враховуючи, що зелені насадження суттєво впливають на мікроклімат території, на склад і чистоту повітря, захищають від шуму та надлишкового випромінювання, на всій запроектованій території передбачено максимальне збереження існуючих зелених насаджень.

Проектом пропонується передбачити спорудами для відведення поверхневих вод, для захисту від підтоплення та елементами комплексного благоустрою. Передбачається забезпечити освітлення території в нічний час.

Роботи по благоустрою слід проводити після завершення будівельних робіт та очищенню території від будівельного сміття.

Санітарна  очистка  території

При виробництві електроенергії відсутні газоподібні, рідкі та тверді відходи від планової діяльності даного виробництва, а також значне утворення твердих побутових відходів.

Технологічним процесом експлуатації СЕС необхідно проводити регулярну очистку ділянки від залишків рослинності. Передбачається не менш ніж дворазовий покіс трави з послідуючим її вивозом.

В зимовий період необхідно забезпечити технологічну очистку сонячних модулів, території та технологічних проїздів від снігового покриву.

- Протипожежна безпека

Вимоги пожежної безпеки до території

До всіх будівель та споруд забезпечений вільний під’їзд пожежного автотранспорту.

Територія повинна постійно утримуватися в чистоті, систематично очищатися від сміття та опалого листя.

Доступ до пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння має бути завжди вільними, узимку очищатися від снігу. На стадії розробки проектної документації забезпечити варіанти пожежогасіння об’єкта.

Зовнішнє освітлення повинне забезпечувати швидке знаходження пожежного інвентарю.

Евакуаційні шляхи повинні утримуватися вільними, нічим не захаращуватися.

## Блискавкозахист, для захисту від прямих ударів блискавки по будівлях та спорудах, необхідно струмовідводи від металевих опор прокласти до контуру заземлення. Роботи слід виконувати згідно ДСТУ Б.В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавко-захисту будівель і споруд» та ДСТУ EN 62305:2012 «Блискавкозахист».

# 8. Організація руху транспорту

# Профілі доріг в червоних лінія та радіуси поворотів прийняті згідно  діючих нормативів: ДБН Б.2.2-12:2018 «ПЛАНУВАННЯ І ЗАБУДОВА ТЕРИТОРІЙ».

В межах проектованої ділянки передбачені технологічні проїзди.

В якості дорожнього одягу на господарському майданчику (автомобільної стоянки) передбачається влаштування щебеневого покриття.

9. Оцінка стану навколишнього середовища

При виробництві фотоелементів рівень забруднення не перевищує допустимого рівня для підприємств мікроелектронної промисловості. Незважаючи на екологічну чистоту отримуваної енергії, самі фотоелементи містять отруйні речовини, наприклад, свинець, кадмій, галій, миш’як і т.д., а їх виробництво споживає масу інших небезпечних речовин.

Сучасні фотоелементи мають обмежений термін служби (30 - 50 років), і масове їх застосування поставить в найближчий час складне питання їх утилізації. Згідно переліку екологічно небезпечних видів діяльності, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 27.07.1995 р. № 554 зі змінами від 14.02.2001 № 142 (дод. 21), сонячні електростанції не належать до об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку. В технології будівництва та експлуатації сонячних елементів не використовують речовини, що створюють умови для виникнення масштабних техногенних катастроф: високий тиск, висока напруга токодротів, легкозаймисті, вибухонебезпечні та отруйні речовини. Проте, як і при будь якому технологічному процесі, під час будівництва та плановій експлуатації сонячних електростанцій необхідно на загальних підставах виконувати вимоги, встановлені природоохоронними і санітарно-гігієнічними нормативами.

9.1.Вплив об’єктів проектування на довкілля

Фактично під час будівництва основним впливом на атмосферу є її запилення та забруднення транспортними вихлопами. Проте рівень забруднення та запилення і короткочасність впливу на довкілля не здатні призвести до зміни мікроклімату даної території. Характер впливу можливо прирівняти до впливу, що виникає одноразово в період сільськогосподарських робіт в зоні проектування.

В глобальному відношенні будівництво сонячної електростанції можливо розглядати як практичне втілення програми зменшення викидів парникових газів, що спричиняють «парниковий ефект» та призводить до змін клімату.

Під час будівельно-монтажних робіт на об’єктах основними джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферу є вихлопні гази від роботи двигунів внутрішнього згорання вантажопідйомних механізмів, землерийної техніки та іншого автотранспорту. В складі викидів присутні СО, 802, N0x5 СпНт, сажа.

Сумарні викиди від транспорту, будівельних машин і зварювальних апаратів не перевищуватимуть рівнів, які утворюються під час проведення сільськогосподарських робіт або руху звичайного автотранспорту по існуючій дорожній мережі. Вплив викидів на довкілля від транспорту має тимчасовий характер переважно в період будівництва.

Конструкція сонячної електроустановки передбачає експлуатацію без постійної присутності персоналу та з виконанням регламентних робіт за графіком обслуговування.

В процесі будівництва для деяких видів будівельних робіт необхідне використання води. Для таких цілей буде використовуватися привозна вода.

Для запобігання негативному впливу на водне середовище, забруднення і засмічення зони проектування та прилеглої до неї території, в складі проектної документації передбачити розроблення проекту організації будівництва та експлуатації сонячної електростанції, в якому передбачити заходи захисту від забруднення поверхневих та підземних вод під час виконання будівельних робіт та експлуатації об’єкту. До таких заходів належать: обладнання будівельних майданчиків у відповідності до вимог будівельних та екологічних норм, складування ґрунту та будівельного сміття в пристосованих місцях для запобігання їх попадання у поверхневі та підземні водні об’єкти, організація руху будівельного транспорту виключно технологічними проїздами та ін.

9.2.Для мінімізації негативного екологічного впливу в місцях розміщення об’єктів необхідно:

1. Під час проектування та устрою технологічних проїздів і монтажних майданчиків необхідно максимально використовувати існуючу мережу польових сільськогосподарських проїздів та антропогенно змінені/утворені форми рельєфу, які вже позбавлені рослинного або ґрунтового покрову.

2. Виключити можливість проїзду вантажних автомобілів та важкої техніки поза межами доріг загального користування та поза межами спеціально прокладених технологічних проїздів.

Виникнення фактору неспокою та відлякування птахів з традиційних місць гніздування або перебування, носитиме короткостроковий характер, переважно в період будівництва.

10. Основні техніко-економічні показники

| № п.п. | Назва | Показник | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Об’єкт містобудування |  | Промисловий об’єкт-електроенергетика |
| 2 | Місце розміщення об’єкту |  | За межами населеного пункту, територія Червонівської сільради |
| 3 | Площа, охоплена детальним планом | га | 40,32 |
| 4 | Загальна площа ділянки | га | 10,8651 |
| 5 | Площа забудови | га | 5,4580 |
| 6 | Площа мощення | га | 0,5741 |
| 7 | Площа грунтового покриття | га | 4,8488 |
| 8 | Потужність виробництва (орієнтовно) | 6 МВт | Проектна потужність |

# Етапи реалізації детального плану

# У відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Замовник зобов’язаний  забезпечити:

# -оприлюднення детального плану території, пояснювальної записки, розділу «Охорона навколишнього природного середовища» або Звіту про стратегічну екологічну оцінку на своїх офіційних веб-сайтах, а також вільний доступ до такої інформації громадськості;

# -реєстрацію, розгляд та врахування пропозицій громадськості до проекту містобудівної документації;

# - проведення громадських слухань щодо проекту;

# -узгодження спірних питань між громадськістю і замовниками через погоджувальну комісію;

# -оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до проекту.

# Затверджений з врахуванням громадського обговорення детальний план території буде підставою для отримання містобудівних умов та обмежень та розробки проектної документації на даний об’єкт будівництва.